## Slide 1
智慧农业灌溉系统
Smart Agriculture Irrigation System
华为云 IoTDA + BearPi-HM Nano + Node.js + Vue 3
端到端全链路物联网灌溉解决方案
毕业设计答辩 | 2026 年 6 月

## Slide 2
项目概述
端到端物联网灌溉系统 | 板子采集 → 华为云 → 后端处理 → 前端展示
硬件平台
BearPi-HM Nano ×2
Hi3861 RISC-V 160MHz
352KB SRAM / 2MB Flash
E53_IA1 多传感器扩展板
SHT30 温湿度 (±0.3°C)
BH1750 光照 (1-65535 lux)
土壤湿度 ADC 采集
继电器 GPIO_8 控制水泵
云平台
华为云 IoTDA 北京四节点
MQTT 设备接入 :1883
数据转发规则引擎
REST API 命令下发
IAM Token 身份认证
设备影子实时同步
2 台设备在线管理
后端服务
Node.js 22 + Express
Aedes MQTT Broker :8083
MySQL 8.0 数据持久化
JWT 认证 + bcrypt 加密
告警引擎 (30min 冷却)
灌溉策略引擎 (自动触发)
FRP 内网穿透 (无公网IP)
前端应用
Vue 3 Composition API
Vite 5 极速构建
Pinia 状态管理
Element Plus 企业级UI
ECharts 5 可视化图表
mqtt.js WebSocket 实时
10 个功能页面

## Slide 3
系统架构全景图
完整数据链路: 传感器采集 → MQTT 上报 → 华为云 → Webhook → FRP → 后端 → MQTT/WS → 前端实时展示
❶ 嵌入式采集层
BearPi #1 smart-001 | E53_IA1 传感器板 | SHT30+BH1750+土壤ADC | 采集30s | QoS1 上报5属性 | BearPi #2 smart-002 | 继电器GPIO_8→水泵
WiFi 2.4GHz MQTT 117.78.5.125:1883 密码认证 HMAC-SHA256 主题 $oc/devices/{id}/sys/properties/report
▼ MQTT QoS 1 ▼
❷ 华为云 IoTDA
产品: SmartAgriculture (MQTT/JSON) | 服务: SetConfig | 转发规则「温湿度」device.property→report→HTTP POST | smart-001/smart-002 在线管理+设备影子
命令下发: IAM 用户x1ng→Token(20min) → POST /v5/iot/{project}/devices/{id}/commands RestEndpoint: 723391561e.st1.iotda-app.cn-north-4.myhuaweicloud.com
▼ Webhook HTTP POST ▼
FRP 内网穿透: 阿里云ECS 47.96.100.108 frps (:9090控制 :8080→3000前端 :8081→8080后端) ═══ WSL Ubuntu frpc (localIP 192.168.32.1) ═══ 本机 Windows localhost
▼ TCP 转发 :8081→localhost:8080 ▼
❸ 业务处理层 — 本机 Windows 11
后端 Node.js :8080 | huawei-callback.js → INSERT sensor_data → brokerRef.publish() | mqtt-broker.js → checkAlerts()+runStrategies() | huawei-iot.js → REST命令下发 | serial-gateway.js UART备用
MySQL 8.0
8张表
▼ MQTT over WebSocket ws://localhost:8083/mqtt ▼
❹ 展示层 — Vue 3 :3000 (Vite) | mqtt.js subscribe sensor/+/data | Pinia latestData[sn] 实时刷新 | 10页面: login dashboard monitor devices plots strategies schedules irrigation-logs alerts settings
数据上行 (30s): 板子→MQTT→华为云→Webhook→FRP→后端→DB+MQTT/WS→前端 | 命令下行: 前端→后端→华为云REST API→MQTT→板子→继电器 | 全链路闭环

## Slide 4
一
前端应用
前端 | Vue 3 + Vite + Element Plus + ECharts + mqtt.js
10 个功能页面 | 实时 MQTT 推送 | 响应式 Dashboard | JWT 认证拦截

## Slide 5
前端 — 技术选型
Vue 3 Composition API + Vite 5 构建 + Pinia 状态管理 + Element Plus 组件库 + ECharts 可视化
框架 & 构建
Vue 3 Composition API
setup() + ref/reactive 响应式
Vite 5 开发服务器
HMR 热更新 < 1s
ES Module 原生支持
按需编译，极速冷启动
状态 & 路由
Pinia Store 状态管理
mqttStore.latestData[sn]
响应式数据驱动 UI 刷新
Vue Router 4 路由守卫
beforeEach JWT 校验
未登录 → /login 重定向
UI & 图表
Element Plus 企业级组件
中文 locale 国际化
El-Table El-Form El-Dialog
El-Button El-Card El-Tag
ECharts 5 可视化引擎
折线图 仪表盘 柱状图
24h 传感器趋势图
通信 & 安全
Axios HTTP 拦截器
自动注入 Bearer Token
401 → 清除 token → 跳转
mqtt.js WebSocket 客户端
ws://localhost:8083/mqtt
订阅 sensor/+/data 通配
毫秒级实时数据刷新

## Slide 6
前端 — 页面架构总览
10 个功能页面 | 路由懒加载 | 组件化开发
路由 | 页面 | 功能说明
/login | 登录页 | 用户名密码登录 ¦ JWT Token localStorage ¦ 登录过期自动跳转
/dashboard | 仪表盘 | 4 统计卡片 + ECharts 24h 趋势折线图 ¦ 在线设备/今日灌溉/总用水量
/monitor | 实时监控 | 设备卡片网格 + MQTT 实时 5 项传感器数据 + 灌溉开关 + 状态指示灯
/devices | 设备管理 | CRUD 表格 ¦ COM 串口绑定 ¦ 华为云 DeviceID 绑定 ¦ 在线状态标签
/plots | 地块管理 | 地块 CRUD ¦ 种植物/面积 ¦ 关联灌溉策略
/strategies | 灌溉策略 | 温湿度阈值 + 灌溉时长上限 + 冷却间隔 ¦ 启用/禁用开关
/schedules | 定时任务 | Cron 表达式定时灌溉 ¦ 任务 CRUD ¦ 启用/禁用
/irrigation-logs | 灌溉记录 | 历史灌溉列表 ¦ 分页/筛选 ¦ 状态: running/completed/stopped
/alerts | 告警中心 | 阈值告警列表 ¦ 级别: info/warn/critical ¦ 标记已处理
/settings | 系统设置 | 全局参数配置 ¦ 串口自动连接 ¦ 华为云开关
路由守卫: router.beforeEach() → 检查 localStorage token → 无 token 跳转 /login | Axios 拦截器: 自动注入 Authorization: Bearer <token> | 401 响应: 清除 token → redirect login

## Slide 7
前端 — MQTT 实时数据流
WebSocket 长连接 → 服务端推送 → 零轮询 → 毫秒级刷新
1. 建立连接
mqtt.connect()
ws://localhost:8083/mqtt
WebSocket 握手
MQTT CONNECT 报文
▶
2. 订阅主题
subscribe()
sensor/+/data
'+' 通配所有设备
接收所有板子数据
▶
3. 消息到达
on('message')
JSON.parse 解析
提取 topic[1]=deviceSn
5 项传感器属性
▶
4. 状态更新
latestData[sn] = {...}
Pinia reactive 响应式
Vue 组件自动重渲染
毫秒级 DOM 更新
▶
5. UI 刷新
MonitorView 卡片
土壤湿度 / 温度
湿度 / 光照 / 水泵
数值实时跳动
stores/mqtt.js — Pinia Store 核心实现
export const useMqttStore = defineStore('mqtt', () => {
const client = ref(null)
const latestData = ref({}) // { "BPN-20240001": {soil_moisture:87.5, air_temp:29, ...}, "BPN-20240002": {...} }
function connect() {
client.value = mqtt.connect('ws://localhost:8083/mqtt') // WebSocket 连接到 Aedes Broker
client.value.on('connect', () => client.value.subscribe('sensor/+/data')) // 通配符订阅所有设备
client.value.on('message', (topic, msg) => {
const sn = topic.split('/')[1] // 从 topic 提取设备序列号
latestData.value[sn] = { ...JSON.parse(msg.toString()), timestamp: Date.now() } // 触发响应式更新
})
}
})

## Slide 8
前端 — 灌溉控制 & 状态管理
MonitorView.vue | 手动灌溉 + 倒计时自动停止 + 实时状态同步
灌溉按钮逻辑 MonitorView.vue
const irrigateDuration = ref({}) // 每个设备的灌溉时长 { [deviceId]: seconds }
const irrigateState = ref({}) // 每个设备的灌溉状态 { [deviceId]: { running, loading, timerId } }
async function handleStartIrrigate(device) {
const dur = irrigateDuration.value[device.id] || 30 // 默认 30 秒
irrigateState.value[device.id] = { loading: true } // 按钮进入 loading 态
try {
await startIrrigation(device.id, { duration_sec: dur })
// → POST /api/v1/devices/:id/irrigate/start
// → 后端 → 华为云 REST API → 板子 → Relay_On()
irrigateState.value[device.id] = { running: true } // 按钮显示"停止"
ElMessage.success(`开始灌溉 ${dur} 秒`)
// 前端定时器: 到期自动调用停止接口 (UI 即时反馈)
const timerId = setTimeout(async () => {
await stopIrrigation(device.id)
irrigateState.value[device.id] = { running: false }
}, dur * 1000)
irrigateState.value[device.id].timerId = timerId // 保存 timer 用于手动停止
} catch (e) {
irrigateState.value[device.id] = { running: false }
ElMessage.error('灌溉启动失败')
}
}
模板渲染 & 双向绑定
<!-- MonitorView.vue template -->
<el-card v-for="device in devices" :key="device.id"
:class="{ offline: device.online_status !== 1 }">
<!-- 设备信息 -->
<span>{{ device.device_name }}</span>
<span>{{ device.device_sn }}</span>
<!-- 实时传感器数据 (来自 MQTT Store) -->
<div>土壤湿度: {{ getVal(device.device_sn, 'soil_moisture') }}%</div>
<div>空气温度: {{ getVal(device.device_sn, 'air_temp') }}°C</div>
<div>空气湿度: {{ getVal(device.device_sn, 'air_humidity') }}%</div>
<div>光照强度: {{ getVal(device.device_sn, 'light') }} lux</div>
<!-- 灌溉控制 -->
<el-select v-model="irrigateDuration[device.id]">
<el-option :value="30" label="30秒" />
<el-option :value="60" label="60秒" />
<el-option :value="120" label="120秒" />
</el-select>
<el-button v-if="!irrigateState[device.id]?.running"
:loading="irrigateState[device.id]?.loading"
@click="handleStartIrrigate(device)">开始灌溉</el-button>
<el-button v-else type="danger"
@click="handleStopIrrigate(device)">停止</el-button>
</el-card>

## Slide 9
二
数据库设计
前端 | Vue 3 + Vite + Element Plus + ECharts + mqtt.js
10 个功能页面 | 实时 MQTT 推送 | 响应式 Dashboard | JWT 认证拦截
数据库 | MySQL 8.0 InnoDB | 8 张业务表 | 完整 ER 模型 | 索引优化

## Slide 10
数据库 — 8 张业务表结构
MySQL 8.0 InnoDB | smart_agriculture 数据库 | 按业务域划分为 4 类
用户 & 权限
users: id, username, password(bcrypt), real_name, role(admin/operator), phone, email, status
Bcrypt 加盐哈希 | JWT 24h 过期 | admin/operator 双角色
设备 & 地块 (主数据)
devices: id, device_sn(UQ), device_name, device_type, firmware_ver, connection_type, com_port, huawei_device_id, plot_id(FK), online_status, last_online_at, status
plots: id, plot_name, crop_type, area_sqm
huawei_device_id 关联华为云设备 | com_port 关联物理串口 | plot_id 关联灌溉策略
时序 & 事务 (核心业务)
sensor_data (大表): id, device_id(FK), soil_moisture, soil_temp, air_temp, air_humidity, light, created_at
→ 30s×2设备 ≈ 5,760条/天 ≈ 173K/月 ≈ 2.1M/年
irrigation_logs: id, device_id, strategy_id, trigger_type(manual/auto), operator_id, start_time, end_time, duration_sec, water_used_l (自动计算), status(running/completed/stopped)
→ ~10条/天 灌溉执行审计
规则 & 事件 (自动化)
irrigation_strategies: id, plot_id(FK), strategy_name, humidity_min/max, temp_min/max, irrigation_duration_max(1800s), cooldown_interval(3600s), water_flow_rate, enabled
alerts: id, device_id, alert_type, alert_level(info/warn/critical), message, resolved, resolved_at
scheduled_tasks: id, device_id, cron_expr, action, duration_sec, enabled

## Slide 11
数据库 — ER 关系图

## Slide 12
数据库 — 关键设计决策与优化
数据双写机制 | 索引策略 | 大表归档策略 | 灌溉水量自动计算
双写保障
每条传感器数据写入两次:
1. huawei-callback.js
Webhook 接收 → 首次 INSERT
2. mqtt-broker.js
broker.on('publish') 触发
→ 二次 INSERT (冗余)
双写保证数据不丢失
即使一个环节失败
另一个环节仍可入库
索引策略
sensor_data:
KEY idx_device_time
(device_id, created_at)
覆盖查询: 指定设备+时间范围
irrigation_logs:
KEY idx_device_start
(device_id, start_time)
KEY idx_status (status)
快速查运行中的灌溉
其他表: FK 字段均建索引
主键自增 ID
自动计算
灌溉水量自动计算:
water_used_l =
duration_sec × water_flow_rate
water_flow_rate 来自策略表
(L/s 单位)
灌溉停止时 UPDATE:
end_time = NOW()
duration_sec = 差值
water_used_l = 自动计算
无需人工干预
容量规划
sensor_data 日增 ~5,760条
约 460KB/天 | 13.8MB/月
建议:
• 按月 RANGE 分区
• 6个月后归档到历史表
• 或使用 MySQL 表分区
PARTITION BY RANGE
(TO_DAYS(created_at))
其他表数据量小
无需特殊处理

## Slide 13
三
后端服务
Node.js 22 + Express + Aedes MQTT Broker + 华为云 SDK
10 个 API 模块 | Webhook 数据接收 | 双引擎自动化 | FRP 内网穿透 | JWT 安全认证

## Slide 14
后端 — 技术架构总览
分层架构: 路由层 → 业务逻辑层 → 数据访问层 | 通信层: MQTT Broker + 串口网关 + FRP
API 路由层 (10 模块)
auth.js JWT 签发 + 用户认证 (bcrypt 验证)
devices.js 设备 CRUD + 串口绑定 + 华为云绑定 + 灌溉启停
dashboard.js 统计数据: 在线设备数 / 今日灌溉次数 / 24h 趋势
plots.js 地块 CRUD (种植物、面积)
strategies.js 灌溉策略 CRUD (阈值、时长、冷却)
schedules.js 定时任务 CRUD (Cron 表达式)
irrigation-logs 灌溉记录分页查询 (按设备/时间/类型筛选)
alerts.js 告警列表 + 标记已处理
export.js CSV 导出 (sensor-data / irrigation-logs)
huawei-callback Webhook 接收 (无需 JWT 认证)
核心服务层
┌─ huawei-callback.js ─ Webhook 数据接收 → INSERT DB → MQTT 推送
├─ huawei-iot.js ───── IAM Token → REST API 命令下发
├─ mqtt-broker.js ──── Aedes Broker ● WebSocket :8083
├─ alert-engine.js ─── 告警阈值检查 (30min 冷却)
├─ strategy-engine.js ─ 自动灌溉触发 (冷却间隔检查)
├─ serial-gateway.js ── UART 串口备用通信通道
└─ db.js ───────────── mysql2/promise 连接池
认证 & 安全
JWT 签发: jsonwebtoken.sign({userId}, secret, {expiresIn:'24h'})
JWT 校验: authMiddleware → jwt.verify() → req.userId
密码加密: bcrypt.hash(password, 10) → 存储哈希
路由保护: /auth 和 /huawei 无需认证，其余全部 JWT 保护
CORS: cors() 允许跨域 | morgan: HTTP 请求日志
FRP 隧道 & 通信
FRP 服务端: 阿里云ECS 47.96.100.108 frps 0.61.1
:9090 控制 | :8080→:3000 (前端) | :8081→:8080 (后端/Webhook)
FRP 客户端: WSL Ubuntu 24.04 frpc 0.61.1
localIP: 192.168.32.1 (Windows 宿主机)
Token: 234856153c0a9ed79352f0c9993c2d90
阿里云安全组: 已放行 7000 / 8080 / 8081 端口

## Slide 15
后端 — API 路由详细规格
Base URL: /api/v1 | JWT Authorization: Bearer <token> | Content-Type: application/json
模块 | 认证 | 端点 | 功能说明
auth | 否/是 | POST /login GET /me | 登录返回 {token, user} ¦ 获取当前用户信息
devices | JWT | GET / POST / PUT /:id DELETE /:id GET /:id/data/latest GET /:id/data/history PUT /:id/serial-port DELETE /:id/serial-port PUT /:id/huawei-bind DELETE /:id/huawei-bind POST /:id/irrigate/start POST /:id/irrigate/stop | 完整 CRUD 最新数据 + 历史数据查询 串口动态绑定/解绑 华为云设备 ID 绑定/解绑 灌溉控制 (核心)
dashboard | JWT | GET /stats GET /trends-24h GET /devices-latest | 仪表盘聚合查询 ¦ ECharts 数据源
plots | JWT | GET / GET /:id POST / PUT /:id DELETE /:id | 地块 CRUD
strategies | JWT | GET / GET /:id POST / PUT /:id DELETE /:id | 灌溉策略 CRUD
irrigation-logs | JWT | GET / (分页 筛选) | 灌溉记录审计查询
alerts | JWT | GET / PUT /:id/resolve | 告警列表 + 标记处理
schedules | JWT | GET / POST / PUT /:id DELETE /:id | 定时任务 CRUD
export | JWT | GET /sensor-data (CSV) GET /irrigation-logs (CSV) | 数据导出 CSV 格式
huawei | 无 | POST /data | 华为云 Webhook 回调入口

## Slide 16
后端 — Webhook 数据接收完整流程
POST /api/v1/huawei/data | 华为云 IoTDA → FRP 穿透 → 后端 → DB + MQTT 推送
1
华为云推送
设备属性上报后
转发规则匹配
HTTP POST JSON
notify_data.header
+ body.services[]
→
2
FRP 穿透
47.96.100.108:8081
frps 接收 → 转发
frpc → localhost:8080
透明 TCP 代理
→
3
解析识别
提取 device_id
SELECT devices WHERE
huawei_device_id=?
兼容 PascalCase/
snake_case 双格式
→
4
数据入库
规范化 5 项属性
INSERT sensor_data
(device_id, moisture,
temp, hum, light)
MySQL 持久化
→
5
状态更新
UPDATE devices SET
online_status = 1
last_online_at = NOW()
设备在线标记
→
6
双引擎
checkAlerts()
阈值对比 → 30min
冷却 → 写入 alerts
runStrategies()
湿度判断 → 冷却
检查 → 自动灌溉
→
7
MQTT 推送
brokerRef.publish(
'sensor/{sn}/data',
JSON payload)
→ Aedes Broker
→ 前端 WebSocket
属性兼容逻辑 huawei-callback.js
// 同时支持华为云标准通知格式 和 自定义 topic 简化格式
if (body.notify_data) { // 标准格式
huaweiDeviceId = body.notify_data.header.device_id
for (const svc of body.notify_data.body.services) Object.assign(properties, svc.properties || svc)
} else { // 简化格式
huaweiDeviceId = body.device_id
properties = body.data || body.properties || body
}
// 规范化属性名 (兼容 PascalCase / camelCase / snake_case)
payload.soil_moisture = properties.soil_moisture ?? properties.SoilMoisture ?? properties.soil_moisture_val ?? null
payload.air_temp = properties.air_temperature ?? properties.Temperature ?? properties.air_temp ?? null

## Slide 17
后端 — 命令下发 (3 级优先级)
华为云 REST API (主力) → UART 串口 (备用) → 内部 MQTT (兜底) | 服务端 setTimeout 自动停止
★ 优先级 1: 华为云 REST API 命令下发
流程:
1. IAM 用户 x1ng / 2222987z → POST iam.cn-north-4.../v3/auth/tokens
2. 获取 X-Subject-Token (缓存 20 分钟，过期自动刷新)
3. POST https://723391561e.st1.iotda-app.cn-north-4.myhuaweicloud.com
/v5/iot/bd52d1199df7453a8eb21012858ae358/devices/{huaweiDeviceId}/commands
4. Body: {"name":"StartIrrigation","service_id":"SmartAgriculture",
"paras":{"duration_sec":30,"_cmd":"StartIrrigation"}}
5. 板子 oc_mqtt 接收 MQTT 消息 → msg_rcv_callback()
→ deal_cmd_msg() 解析 JSON → strcmp("StartIrrigation")
→ StartIrrigation(duration) → Relay_On() + osTimerStart(1000ms)
6. 每秒 IrrigationTimerCallback: g_irrigation_remaining--
归零 → Relay_Off() → osTimerStop()
7. INSERT irrigation_logs (status=running → completed)
8. huawei-iot.js sendCommand() 返回 true → cmdSent = true
技术要点:
• paras._cmd 兜底: REST API 的 name 字段不映射到 MQTT 的 command_name
板子从 paras._cmd 取命令名，保证兼容性
• POST 响应 200+ → resolve(true); 404/403 → resolve(false) → 触发下级回退
• 服务端 setTimeout(duration*1000) → 自动调 StopIrrigation，防止前端关闭后水泵不关
优先级 2: UART 串口
触发条件:
connection_type === 'uart' && com_port 不为空 && REST API 失败
流程:
serialManager.sendCommand(com_port, 'pump_on', duration)
→ SerialPort.write(JSON.stringify({action:"pump_on",duration_sec:N}))
→ 板子串口中断接收 → 解析 → 执行
优先级 3: 内部 MQTT (兜底)
仅当前两级都不可用时
brokerRef.publish({
topic: 'cmd/' + device_sn + '/pump',
payload: { action: 'pump_off' }
})
→ 仅当设备监听本地 MQTT 时有效
自动停止 (服务端兜底):
setTimeout(async () => {
// 1. 检查 irrigation_logs 状态是否为 running
// 2. 下发停止指令 (优先 REST API，fallback UART/MQTT)
// 3. UPDATE irrigation_logs SET status='completed', duration_sec=...
}, duration_sec * 1000)
即使前端关闭、网络断开，水泵一定会在指定时长后停止

## Slide 18
后端 — 双引擎自动化
alert-engine.js 告警检查 + strategy-engine.js 自动灌溉触发 | 每次 Webhook 数据到达时自动执行
alert-engine.js — 告警引擎
checkAlerts(deviceId, plotId, deviceSn, properties):
│
├─ 1. 查询设备关联地块的灌溉策略
│ SELECT * FROM irrigation_strategies WHERE plot_id=? AND enabled=1
│ 默认阈值: humidity 20-80%, temp 0-50°C
│
├─ 2. 逐项比对传感器数据与阈值
│ soil_moisture < humidity_min → "土壤湿度过低"
│ soil_moisture > humidity_max → "土壤湿度过高"
│ air_temp > temp_max → "温度过高"
│ air_temp < temp_min → "温度过低"
│
├─ 3. 冷却机制 (防止重复告警)
│ SELECT COUNT(*) FROM alerts
│ WHERE device_id=? AND alert_type=?
│ AND created_at > NOW() - INTERVAL 30 MINUTE
│ 存在 → 跳过 (30分钟内已告警)
│
└─ 4. 写入告警
INSERT INTO alerts (device_id, alert_type, alert_level, message)
alert_level: humidity超出=critical | temp超出=warn
strategy-engine.js — 自动灌溉策略引擎
runStrategies(deviceId, plotId, deviceSn, payload):
│
├─ 1. 查询地块所有已启用策略
│ SELECT * FROM irrigation_strategies
│ WHERE plot_id=? AND enabled=1
│
├─ 2. 逐策略检查触发条件
│ humidity_min <= soil_moisture <= humidity_max
│ (湿度在阈值范围内，需要灌溉)
│
├─ 3. 冲突检查
│ SELECT * FROM irrigation_logs
│ WHERE device_id=? AND strategy_id=?
│ AND status='running'
│ 有 → 跳过 (同一策略已有运行中的灌溉)
│
├─ 4. 冷却检查
│ SELECT * FROM irrigation_logs
│ WHERE device_id=? AND strategy_id=?
│ AND start_time > NOW() - INTERVAL cooldown_interval SECOND
│ 有 → 跳过 (冷却时间未到)
│
├─ 5. 触发自动灌溉
│ INSERT INTO irrigation_logs
│ (device_id, strategy_id, trigger_type='auto', status='running')
│ INSERT INTO alerts (自动灌溉通知)
│ broker.emit('autoIrrigate', { deviceSn, durationSec })
│ → serialManager.sendCommand() 串口下发
│
└─ 6. 返回匹配的策略列表 (可能多个)

## Slide 19
四
嵌入式开发
BearPi-HM Nano (Hi3861 RISC-V) + Huawei LiteOS + E53_IA1 传感器扩展板
GN + Ninja 构建系统 | Flash 直写配置存储 | 3 线程 + 消息队列架构 | 华为云 oc_mqtt v5 SDK

## Slide 20
嵌入式 — 硬件平台 & 传感器
BearPi-HM Nano 开发板 ×2 | Huawei LiteOS RTOS | E53_IA1 多传感器扩展板
组件 | 型号/规格 | 详细说明
主控芯片 | Hi3861V100 | RISC-V 32-bit, 160MHz, 352KB SRAM, 2MB SPI Flash
操作系统 | Huawei LiteOS | RTOS 实时内核，支持多任务调度、消息队列、定时器、信号量
WiFi | 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n | 仅支持 2.4GHz (Hi3861 不支持 5GHz)，WPA2 加密
温湿度 | SHT30 (I2C) | GPIO_0=SDA, GPIO_1=SCL ¦ 精度 ±0.3°C / ±2%RH ¦ 0-100%RH
光照强度 | BH1750 (I2C) | 同 I2C 总线 ¦ 量程 1-65535 lux ¦ 数字输出无需校准
土壤湿度 | 外接 ADC (Ch2) | 模拟量采集 → 百分比转换 ¦ 干:0% 湿:100%
继电器/水泵 | GPIO_8 (高电平=ON) | E53_IA1 板载继电器 ¦ 控制 220V 水泵启停 ¦ RELAY_ACTIVE_LOW=0
状态 LED | GPIO_14 | 板载蓝色 LED，用于状态指示
调试串口 | CH340 USB-UART | 115200 baud, 8N1 ¦ 日志输出 + HiBurn 烧录 ¦ Windows COM3/4/6

## Slide 21
嵌入式 — 固件架构 (3 线程 + 消息队列)
SmartAgEntry() 入口 → 3 个 osThreadNew + 1 个 osMessageQueue | 16 槽位消息队列解耦采集与上报
task_main_entry
主任务 | prio=26 | 10KB栈
1. WifiConnect(ssid, pwd)
扫描 2.4GHz AP → 连接 DHCP
2. dtls_al_init() 安全传输层
mqtt_al_init() MQTT 抽象层
oc_mqtt_init() 华为云 SDK
3. queue_create("queue_rcvmsg", 16)
创建消息队列 (16 槽位)
4. oc_mqtt_profile_connect()
设备密码认证 → 华为云 IoTDA
device_id + device_passwd
server 117.78.5.125:1883
注册 msg_rcv_callback
5. while(1): queue_pop(INFINITE)
├ en_msg_report → deal_report_msg()
│ oc_mqtt_profile_propertyreport()
│ 5 属性上报 (QoS 1)
└ en_msg_cmd → deal_cmd_msg()
StartIrrigation / StopIrrigation
SetConfig (云端配网)
task_sensor_entry
传感器 | prio=24 | 4KB栈
1. E53_IA1_Init()
I2C 初始化 (GPIO_0, GPIO_1)
BH1750 + SHT30 初始化
2. SoilMoisture_Init()
ADC Ch2 初始化
3. while(1):
E53_IA1_Read_Data(&data)
→ Temperature (float °C)
→ Humidity (float %)
→ Lux (float)
SoilMoisture_Read()
→ soil (float %)
组装 report_t 结构体
queue_push(app_msg, 5s超时)
队列满 → free(app_msg) 丢弃
sleep(SENSOR_INTERVAL_SEC)
(30 秒周期)
task_config_entry
配网 | prio=28 | 4KB栈
仅当 Flash 无有效配置时启动
→ 打印提示信息后退出
→ 不占用长期资源
配网方式:
SetConfig 华为云命令
params:
wifi_ssid WiFi 名称
wifi_pwd WiFi 密码
cloud_id 设备 ID
cloud_pwd 设备密钥
→ Config_Save() 写入 Flash
→ 提示重启
→ 重启后加载新配置
消息队列 & 数据流
队列 | osMessageQueue
app_msg_t 结构:
msg_type: enum {cmd, report}
union { cmd_t, report_t }
cmd_t:
request_id → 命令响应
payload → JSON 字符串
report_t:
temp(int) hum(int)
lum(int) soil(float)
motor_status(int)
数据流:
task_sensor → queue_push(x16)
→ task_main → queue_pop(∞)
→ deal_report_msg()
→ oc_mqtt publish QoS1
▶
▶
▶
属性上报: Temperature(int) Humidity(int) Luminance(int) SoilMoisture(float) MotorStatus(string ON/OFF) | 主题: $oc/devices/{id}/sys/properties/report | QoS 1 | HMAC-SHA256 认证

## Slide 22
嵌入式 — Flash 配置存储
USER_RESERVE 分区 4KB @ 0x1F0000 | 结构化存储 + Magic 校验 | 云端 SetConfig 命令远程配网
Hi3861 Flash 布局 (2MB)
Boot Loader 0x000000 - ~32KB 系统引导
NV (系统参数) 0x008000 - ~128KB Hi3861 系统 NV
App (固件) 0x028000 - ~1.5MB 应用程序代码
USER_RESERVE 0x1F0000 - 4KB 用户配置存储 ★
flash_config_t (372 bytes)
typedef struct {
unsigned int magic; // 0x53414743 ("SAGC")
unsigned int version; // 1 (版本兼容)
device_config_t cfg; // 实际配置
} flash_config_t;
typedef struct {
char wifi_ssid[32]; // WiFi 名称
char wifi_pwd[32]; // WiFi 密码
char cloud_id[64]; // 华为云设备 ID
char cloud_pwd[48]; // 华为云设备密钥
char cloud_server[32]; // MQTT 服务器地址
char cloud_port[8]; // MQTT 端口
} device_config_t;
Flash 读写操作 & 云端配网流程
Config_Load(): Config_Save():
hi_flash_init() → hi_flash_read(0x1F0000, 372B) → hi_flash_deinit() hi_flash_init() → hi_flash_erase(0x1F0000, 4096B) → hi_flash_write(0x1F0000, 372B) → hi_flash_deinit()
→ if (magic != "SAGC") return -1 (无效) → 擦除 4KB sector → 写入 372B → printf("saved to flash OK") → 提示重启
→ memcpy(&g_device_config, &fc.cfg, sizeof(device_config_t)) → 512B → 4KB 对齐 (sector 最小擦除单位)
→ printf("loaded from flash") → return 0 Config_ApplyDefaults():
Flash 无有效配置时，从 config.h 硬编码默认值填充 g_device_config
SetConfig 云端配网流程:
前端/后端 → 华为云 REST API → 板子 deal_cmd_msg() → 解析 JSON paras {wifi_ssid, wifi_pwd, cloud_id, cloud_pwd}
→ strncpy 到 device_config_t → Config_Save() → hi_flash_write → "saved to flash OK" → 用户手动重启 → 新配置生效

## Slide 23
嵌入式 — SDK 构建系统 & 烧录
GN + Ninja | riscv32-unknown-elf-gcc 7.3.0 | python3 build.py | HiBurn GUI 烧录
SDK & 构建系统
SDK 路径: D:\bearpi-hm_nano (Windows) → WSL 路径: /mnt/d/bearpi-hm_nano
构建系统: GN (Generate Ninja) + Ninja (快速增量编译)
编译器: riscv32-unknown-elf-gcc 7.3.0 (RISC-V 交叉编译)
产品配置: build/lite/product/BearPi-HM_Nano.json
→ board: hi3861v100, kernel: liteos_riscv, compiler: gcc_riscv32
构建命令: cd /mnt/d/bearpi-hm_nano && python3 build.py BearPi-HM_Nano
→ 调用 vendor/hisi/hi3861/hi3861/SConstruct → SCons → GN → Ninja
华为云 SDK: third_party/iot_link/oc_mqtt/
├ oc_mqtt_al/ MQTT 抽象层 (连接/发布/订阅)
├ oc_mqtt_profile_v5/ 华为云属性模型 v5 (属性上报/命令接收)
└ paho_mqtt/ 底层 MQTT 协议栈 (Eclipse Paho)
固件源码: applications/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample/smart_ag_cloud/
├ smart_ag_main.c 主逻辑 (3 线程 + 消息队列)
├ src/E53_IA1.c 传感器驱动 (I2C/ADC)
├ src/wifi_connect.c WiFi 连接
├ src/config_store.c Flash 配置存储
└ include/config.h 硬编码默认配置 (WiFi/华为云/GPIO)
编译产物 & 烧录
out/BearPi-HM_Nano/ 产物:
Hi3861_wifiiot_app_burn.bin 烧录用镜像 (~821KB)
包含: Boot + NV + App → 完整 Flash 镜像
Hi3861_wifiiot_app_ota.bin OTA 升级包 (~490KB 压缩)
Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin 全量镜像
Hi3861_wifiiot_app_ota.bin OTA 压缩升级
当前固件版本:
smart-001 (设备1): DEVICEID=..._smart-001 SECRET=7c7d8a9230...
DEVICEPWD 与华为云注册的一致 → MQTT 密码认证
smart-002 (设备2): DEVICEID=..._smart-002 SECRET=smartagro2024smart002
SERVICE_ID="SetConfig" (与产品模型匹配)
烧录工具: HiBurn (Windows GUI)
连接: USB Type-C → CH340 虚拟串口
设置: COM 端口 + 921600 baud
文件: 选择 Hi3861_wifiiot_app_burn.bin (或 allinone.bin)
操作: 勾选 Auto burn → Connect → 按板子 RESET → 等待 "Execution Successful"
Build 产物: ~821KB | 编译时间: ~30-60s (增量) / ~3min (全量)
双设备固件配置速查
smart-001 (设备 1) smart-002 (设备 2)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
数据库 ID 22 (BPN-20240001) 28 (BPN-20240002)
华为云 DeviceID 6a16b4f97f2e6c302f74fe36_smart-001 6a16b4f97f2e6c302f74fe36_smart-002
华为云 Secret 7c7d8a9230ced39f61800a93bb81f89e smartagro2024smart002
SERVICE_ID SetConfig SetConfig
WiFi iqoo11 / 123456789 iqoo11 / 123456789
MQTT Server 117.78.5.125:1883 117.78.5.125:1883
固件文件 smart001_fix.bin smart002_fixed.bin
串口 COM3 COM4/6 (USB 重连变更)
编译 (切换设备) config.h DEVICEID=...smart-001 后编译 config.h DEVICEID=...smart-002 后编译

## Slide 24
嵌入式 — 关键 Bug 修复 (10 项)
从硬件驱动 → 通信协议 → 数据格式 → 云平台对接，全链路排查与修复
# | 现象 | 根因分析 | 修复方案
1 | 串口无输出 | APP_FEATURE_INIT 阶段 printf 导致 HardFault | 删除 init 阶段所有 printf，延后到任务中输出
2 | 电机上电误转 | RELAY_ACTIVE_LOW 宏设为 1 (低电平有效) | 改为 0 (高电平有效)，与硬件实测一致
3 | GPIO 初始化冲突 | E53_IA1_IO_Init 覆盖 GPIO_8 (继电器) | Relay_Init() 自包含，解除与传感器初始化耦合
4 | 数据入库全 null | Webhook 解析仅匹配 snake_case 属性名 | 兼容 PascalCase: SoilMoisture / soil_moisture 双匹配
5 | 转发规则不触发 | 华为云控制台选「设备消息」而非「设备属性」 | 改为 device.property → report → HTTP Webhook
6 | WiFi 连不上 | Hi3861 仅支持 2.4GHz, 路由器为 5GHz | 更换 2.4GHz 热点 (iqoo11)
7 | 串口配网崩溃 | getchar() 在 Hi3861 上不可用, 阻塞整个线程 | 改为云端 SetConfig 命令配网，串口仅输出调试日志
8 | Flash 写入崩溃 | 命令处理线程中调用文件系统 API 导致异常 | 改用 hi_flash_write() 直写，绕过文件系统层
9 | strcmp(NULL) 崩溃 | cJSON_GetStringValue 对不存在的字段返回 NULL | 所有 cJSON 取值前加 NULL guard; _cmd 字段兜底命令名
10 | REST API 401/403/404 | Endpoint 用了基础版 + IAM 用户缺 IoTDA 权限 | 改用 iotda-app endpoint + 授予 IoTDA FullAccess 策略

## Slide 25
项目亮点总结
端到端全链路闭环
板子采集 → MQTT → 华为云 IoTDA → Webhook → FRP 穿透 → 后端入库 → MQTT/WS → 前端实时展示
30 秒采集周期 | QoS 1 可靠传输 | 毫秒级前端刷新 | 双设备并发运行
双引擎智能决策
alert-engine: 阈值告警 + 30min 冷却防重复 | strategy-engine: 自动灌溉 + cooldown 间隔检查
湿度/温度多维度判断 | 冲突检测 (同一策略不重复触发) | 自动生成告警记录
3 级命令下发 + 兜底
华为云 REST API (主力) → IAM Token 认证 → 板子 MQTT 接收 → 继电器动作
UART 串口 (备用) → SerialPort.write() | 内部 MQTT (兜底) → cmd/{sn}/pump
服务端 setTimeout 自动停止 → 即使前端关闭也不会漏水
Flash 配置存储 + 云端配网
USER_RESERVE 4KB 分区 | magic+version 校验 | hi_flash_write 直写
SetConfig 命令 → 4 参数配网 → 保存 Flash → 重启生效
彻底摆脱串口，实现零接触远程部署
FRP 内网穿透方案
阿里云 ECS frps ↔ WSL Ubuntu frpc ↔ 本地 Windows
无需公网 IP | 无需 VPN | 华为云 Webhook 通过外网直连本地环境
安全组放行 3 端口 | Token 认证 | 透明 TCP 转发
全栈技术覆盖
嵌入式 C (LiteOS RTOS + 华为云 SDK) | 后端 Node.js (Express + Aedes) | 前端 Vue 3 (Vite + Pinia)
MySQL 8.0 (8 表 InnoDB) | JWT 安全认证 | Element Plus 企业级 UI | ECharts 可视化

## Slide 26
谢谢
Thank You
智慧农业灌溉系统 | Smart Agriculture Irrigation System
毕业设计答辩 | 2026 年 6 月